理想一体机部分系统代码提示解释--> 理想一体机部分系统代码提示解释--> 想一体机部分系统代码提示解释 序号 E01 主电机锁住 显示并中断机器运行 （1）在主电机超支后2秒后，位置A传感器仍能检测到滚 筒的位置A （2）在主电机起动后5秒内，位置A传感器未能检测到滚筒位置A E02 升降电机锁住 显示并中断机器运行 1、在升降电机起动抬起进纸盘9秒内，升降上限位传感器的动作块未抬起 2、在升降电机起动降下进纸盘9秒内，升降下限位传感器的动作块未被挡住 3、在升降电机起动抬起进纸盘2秒内，升降下限位传感器的动作块未被挡住 4、在升降电机起动降下进纸盘2秒内，升降下限位传感器的动作块仍然抬起 E03 第一类版夹故障 显示中断机器运行 1、版夹线圈激活（接通）4秒内，版夹安全开头的动作块仍被压下 2、版夹线圈释放（关掉）4秒内，版夹安全开头的动作块仍被压下 3、在版夹电机开始旋转后8秒内，角度传感器（0度及180度）未检测到角度磁铁 4、在版夹线圈未操作时，版夹安全动作块未被压下 E04 油墨溢出 显示并中断机器运行 溢墨传感器在挤压装置外检测到过多的油墨 E05 印刷位置电机锁住 在印刷位置电机开始旋转扣12秒内，如果垂直居中传感器状态未从 “通” 转成“断” 或 “断”转成“通” E06 压力检测传感器失效 显示并中断机器运行 在主电机开始旋转后8秒中内，如果压力检测传感器状态未从通” 转成“断” 或 “断”转成“通” E07（只限RA59） RA 和RA编辑板通讯故障 显示并中断机器运行 如果 CPU与RA编辑之间的通讯发生错误 E08 RA和电脑接口发生通讯故障 显示并中断机器运行 如果CPU与电脑接口之间的通讯发生错误 E09 RA和配页之间的通讯故障 显示并中断机器运行 如果CPU与配页机之间的通讯发生错误 E10（只限RA59) 显示并中断机器运行 在图像扫描操作开始之时，如果数据信号（如原稿幅面等）未从裁纸电路板输出 E11 压力控制电机锁住 显示并中断机器运行 1、在压力控制电机开始旋转100ms内，未检测到来自压力控制电机上的编码盘送出的脉冲 2、在压力控制电机开始旋转5ms内，压力居中传感器状态未从通转成断（或从断转成通) E12 机器状态选择错误 显示并停止机器运行 系统电路板上开关SW2（十六进制开关）设定在“未使用”状态 E13 裁纸电机被锁住 显示并在机器处于制版和保密操作时中断机器运行 在裁切操作之后，在滚筒位置A的印版位置传感器检测到印版，而且在第二次裁切操作之后，在滚筒再次转到位置A时印版位置传感器仍检测到印版 E14 第二类版夹故障 在版夹线圈不处于操作状态时，版夹安全开关的动作块未被压下 E15 (只限RA59） 平台读脉冲电机锁住 显示并中断机器运行 1、在平台读脉冲电机激活后18898个脉冲后，图象扫描装置初始位置传感器未检测到图象扫描装置 2、在平台读脉冲电机激活后15748个脉冲后，图象扫描装置自动送稿暗调传感器未检测到图象扫描装置 3、在平台读脉冲电机激活后314个脉冲后，图象扫描装置未从图象扫描装置初始位置传感器上释放开 4、在平台读脉冲电机激活后314个脉冲后，图象扫描装置未从图象扫描装置初始位置自动送稿暗调传感器上释放开 E16 位置C传感器失灵 显示并中断机器运行 1、在主电机开始旋转8秒位置C传感器状态未从通转成断（或从断转成通 E17 便换电池 显示并中断机器运行 如果在下列3种情况下，电池检测信号仍为“断” (1)当机器电源接通 (2)当按下“全部恢复”键 (3)在机器操作结束进 E18 配页装置故障 显示并中断机器运行 从配页装置收到错误代码 E19 热压电机锁住 显示并中断机器运行 1、在热敏打印头压力电机激活降下热敏头后4秒钟内热敏打印头压力开关未被压下 2、在热敏打印头压力电机激活抬起热敏头后4秒钟内热敏打印头压力开关未被释放 E20 翼形板电机锁住 显示并中断机器运行 1、在翼形板电机激活后5秒钟内，跳翼形板开头SW1或SW2未被压下 2、在翼形板电机激活后5秒钟内，跳翼形板开关SW1或SW2未被释放 E21 装版（向滚筒上）的故障 显示并中断机器运行 在将印版装到滚筒上时，装版传感器在滚筒C1位置未检测到印版 E22 印版输入错误 在制版或保密过程中在印版装到滚筒后显示 1、在装版脉冲电机随印版瓷切操作后787个脉冲（保密操作为536个脉冲）内，印版位置传感器未检测到印版材料 2、在装版脉冲电机接通后1260个脉冲内，印版位置传感器未检测到印版材料 3、在装版脉冲电机随着裁切电机运行且裁下来的印版材料被取下后787个脉冲内，印版位置传感器未检测到印版材料 E23 印版裁切失灵 在制版时或保密处理时，显示并中断机器运行 1、在裁切操作扣，在滚筒位置A，印版位置传感器检测到印版，而且在第二次裁切操作之后，在滚筒再次转到位置A时印版位置传感器未检测到印版 E24 裁切下的一条印版留在机器中 显示本代码 如果正好在印版裁切操作完成时，印版位置传感器检测到印版材料（反射光) （取出裁切下的印版即可） E25 卸版故障 在图象扫描后，制版完成时或在保密处理时显示 1、在卸版操作时，在滚筒从位置C-1旋转到位置A时，卸版传感器未检测到取下的印版 2、在垂直传送电机停止时，取下的印版仍然挡住了卸版传感器的光路 E26 卸下的印纸卡在废蜡纸盒的入口处 显示E26 在制版操作开始时，卸版传感器的光路被挡住 E27 滚筒上无印版 显示并中断机器运行 1、如果纸张传感器失灵 2、在压力检测到传感器检测到压力盘时，纸张传感器检测到纸张 3、在滚筒位置A,收纸传感器1未检测到纸张，在下一滚筒位置A时，纸张传感器检测到纸张 E31 纸张上在每二进纸部分 显示并中断机器运行 1、如果纸张传感器失灵 2、在压力检测传感器检测到压力盘时，纸张传感器检测到纸张 3、在滚筒位置A，收纸传感器1未检测到纸张，在下一个滚筒位置A时，纸张传感器检测到纸张 E32 纸张卡在收纸传感器附近 显示并中断机器运行 1、在压力检测传感器检测到压力盘时，收纸传感器1检测到纸张 2、在收纸测传感器1检测到下一张纸时，收纸传感器2检测到纸张 E33 纸张卡在第一进部分 显示并中断机器运行 如果位置A传感器检测到位置A三遍面纸张传感仍未检测到纸张 E34 纸张卡在滚筒下部 显示并中断机器运行 在收纸传感器1在滚筒位置A处未检测到纸张，纸张传感器在下一个滚筒位置A未检测到纸张 E36 原稿输入故障 显示并中断机器运行 如果原稿对准传感器的动作块在原稿给纸电机接通后1.35秒内未打开 E37 原稿卡在入口处 显示并中断机器运行 如果原稿进入传感器在读数脉冲电机接通后630个脉冲内未检测到原稿 E38 原稿卡住或尺寸过大 显示并中断机器运行 如果原稿对准传感器的光路在读数脉冲电机接通后14173个脉冲（平台类机为14803个）脉冲后仍被挡住 E48 油墨瓶不匹配 显示并中断机器运行 在机器中装了不匹配的油墨瓶 E50 接上“印张/印版”计数器 显示并中断或防止机器运行 印数/印版计数器的接头掉了，或被取下 E51 在磁卡计数器中插入卡片 显示并中断机器运行 未在磁卡片计数器中插入卡片 E52 将滚筒推到位 显示并中断机器运行 滚筒到位开关的动作块未被压下 E53 将油墨瓶装到位 显示并中断机器运行 油墨瓶的动作块未被压下 E54 将印版前缘装在绿片下 显示并中断机器运行 印版检测传感器未检测到印版材料（反射光） E55 关上前机罩 显示并中断机器运行 金属板未吸合到前机罩到位开关上 E56 关上输稿台 显示并中断机器运行 安全开关未被输稿台压下 E57 将废蜡纸盒装到位 显示并中断机器运行 废蜡纸设定开关的动作块未被压下 E59 关上自动送稿装置 显示并中断机器运行 自动送稿装置到位开关的动作块未被压下 E60 进纸盘紧急制动 显示并中断机器运行 进纸盘上部或下部的安全开关被激活 E61 滚筒尺寸错误 显示并中断机器运行 将错误尺寸的滚筒装到机器上 E62 滚筒牌子不对 显示并中断机器运行 将另一个牌子的滚筒装到机器中 E66 油墨瓶/印版架牌子错误 显示并中断机器运行 将别的牌子的油墨瓶和印版支架装到机器中 E67 缺PI电路板 显示并中断机器运行 缺PI电路板，或接头未装好 E68 大量输纸装置电源故障 显示并中断机器运行 厚纸输纸装置使电源发生故障 E69 大量输纸装置故障 显示并中断机器运行 厚纸输纸装置发生故障 E71 配页机故障--纸张卡在配页装置 显示并中断机器运行 纸张卡在配页装置上 E72 配页机故障--配页装置机门打开 显机示并中断机器运行 配页装置的机门打开 E73 配页机故障--纸张还在配页装置中 显示并中断机器运行 配页后的纸张还在配页装置格中 E74 配页机故障--配页装置的分页格满了 显示并中断机器运行 配页装置的分页满了 E75 配页机故障--选择的纸张幅面不对 显示并中断机器运行 配页装置中的纸张幅面与进纸盘中的纸张幅面不匹配 E76 配页机故障--纸张尺寸不能用 显示并防止机器运行 装在进纸盘中的纸张的尺寸与配页装置能用的纸张幅面不匹配 E79 分类装置中纸带用完 显示并中断机器运行 纸带尾部传感器检测到纸带卷的尾部